НЕДОСТАТКИ БРУСОВОГО И БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА

Деревянные стены пропускают ветер, не обеспечивая должной теплоизоляции.

Но что послужило причиной потери теплоизоляционных свойств и образованию щелей?

- Бывает, что дом возводится из бревна или брусьев, обладающих естественным уровнем влажности. В таком случае лучше заказывать дом под ключ, то есть строить его у одной компании сразу вместе с крышей. В качестве кровельного материала можно использовать мягкие виды кровли или металлическую черепицу. В таком случае кровельный материал будет давить на древесину, выполняя функцию пресса. Тогда дерево, усыхая, будет давать более равномерную усадку без образования зазоров, а также без кручения бревен.

2.  Теплоизоляция деревянного дома будет нарушена, если у него очень легкая крыша, а также в ситуациях, когда заказчик ранее сэкономил на тепло- и гидроизоляции стен.

3.  Неправильно установленные двери и окна также могут стать    причиной утечки тепла.

4. Дом не будет теплым, если гидрозащита и теплоизоляция его пола и потолка выполнена в разногласии со стандартами

Если древесина потеряла свой цвет, на ней появились трещины, плесень и грибок

Причинами таких явлений могут быть следующие факторы:

- Бревна, используемые для строительства деревянных домов, требуют очень быстрой обработки после сруба деревьев, так как, пролежав длительное время в коре, они теряют свои теплоизоляционные и прочностные характеристики. Также очень важна своевременная обработка древесины защитными средствами (антисептиками).

Известно, что древесина зимней заготовки лучше хранится, а также в ней практически никогда не заводятся грибки и различные микроорганизмы, способные разрушить ее структуру. Ведь при минусовых температурах жизнедеятельность всех микроорганизмов приостанавливается.

2. Невозможно выполнить сушку древесины на показатель 15% влажности. Сухой материал будет дороже почти на 40%, поэтому заказчик должен сам выбрать, возводить дом за 1-2 сезона, или подождать от 2 до 3 сезонов. В любом случае защитные процедуры древесины будут отличаться между собой. Например, если для строительства выбран лес естественной влажности, и он будет воспринимать вес тяжелой кровли, то его необходимо обработать специальными защитными пропитками. Это даст возможность исключить негативное влияние на материал в процессе его сушки.

3. Иногда встречается проблема гниения бревна изнутри, а теплоизоляция не соответствует ожиданиям. Что вызвало такую проблему? Вы знаете, что такое «точка росы»? В местах, где дерево имеет контакт с металлическими элементами или же искусственными теплоизоляционными материалами снаружи, возникает эта точка росы. Здесь из-за перепада температуры разных поверхностей скапливается влага и образуется конденсат. Лучше конечно, чтобы  металлические стяжки не применялись. Брус и бревна скрепляются при помощи исключительно деревянного крепежа – нагелей. Но бывает так, что проектом предусматривается применение металлических крепежных элементов, например, сквозных стяжек.

Отрицательные качества бруса:

1. За счет того, что брус выполняется путем распила бревен, нарушается структура годичных колец. У бревна, годичные кольца, будучи ненарушенными, разрушаются год за годом последовательно, в отличие от бруса. Поэтому брус требует более тщательного ухода за собой, постоянные пропитки антисептиками, колерами и т.п. материалами.

2. В отличие от бревна, брус не позволяет создать такую жесткую и плотную конструкцию, поэтому стены менее теплоизолированные, нежели бревенчатые.

3. При той же стоимости бревна, материал получается тоньше, ибо у бревна срезаются все боковые горбыли. В итоге, цена больше, толщина стены получается меньше.

4. Брус имеет свойство рассыхаться. Его "ведет" за счет наличия внутренних напряжений, возникающих в процессе усушки. В результате, изделие приобретает уже не столь идеальные формы (это относится к массивам бруса, брус клееный избавлен от этого недостатка). Поэтому иногда в брусе делают разгрузочный продольный пропил, который частично снимает поверхностные напряжения материала.

5. В целом, такая же, как у бревенчатых домов подверженность гниению, действию насекомых. Как следствие - непрерывный уход, пропитки.

6. Легкая воспламеняемость. Поэтому, рекомендуют применять специальные защитные пропитки, препятствующие легкому воспламенению.

Цена. Величина, тормозящая любое строительство. Качественный сруб не может быть построен из дешёвого материала. Поэтому владелец должен заранее рассчитать собственные силы в экономическом плане вопроса – сруб дома, плюсы и минусы.

Ибо все нюансы, а они возникают по мере этапов, решаются с помощью кошелька, если сам владелец не блещет знаниями и навыками деревянного строительства. Учитывая, что материала потребуется, в зависимости от архитектуры, немало, то сотнями тысяч рублей дело не обойдётся. В минусы срубового дома также входит трудоёмкость процесса. Потребуется участие строительной техники, квалифицированных строителей. Любая наёмная сила требует расходов. Если владелец не готов брать на себя такие расходы, то со строительством нужно повременить. Процесс строительства долог. Начиная от создания фундамента, до его стропильной системы. Все этапы сопровождаются выжиданием на усадку, которая происходит постоянно. Поэтому не стоит рассчитывать праздновать новоселье в первое же лето или зиму. Основание для массивных срубовых построек требуется такое же. Не стоит рассчитывать на сваи, или столбы, если только речь не идёт о бане. Даже когда конструкция будет представлять собой одноэтажную коробочку, она будет тяжела и дом просто может опрокинуться, если сделать что-то из подобных вариантов. Деревянный дом требует постоянного ухода. Конопатка, своевременная локализация сырости, защита от паразитов и плесени.

Всё это должно делаться с регулярностью. Однако в век бешеного ритма, у хозяев не хватит на это времени. 

Загоревшись идеей собственного строительства, нужно продумать все плюсы и минусы срубового дома, чтобы не остаться в случае неудачи с пустым кошельком и истрёпанными нервами. 

Пожароопасность – деревянные дома, как и любые другие, требуют грамотного расчета противопожарных систем, и хотя специальные обработки снижают пожароопасность дома, все равно возможность возникновения пожара остается головной болью владельцев. С другой стороны кирпичные дома не менее подвержены пожарам, хотя и имеют плюсы, скажем при прокладке дымохода. Дефакто погоревший деревянный дом оставляет только фундамент, погоревший кирпичный дом – стены и перекрытия, которые еще будет необходимо демонтировать и утилизировать (дом теряет эксплуатационные свойства после пожара , жить в погоревшем доме – опасно).

Жуки короеды и гниение древесины, так разрекламированы теми же производителями древесины, именно из-за легкости решения проблемы при помощи современных средств для её обработки. В данном случае важно только использование изначально качественного сырья и средства для обработки.

Деревянный дом требует выстаивания, полная усадка дома идет до 3 х лет, хотя заселять его можно уже через полгода.

Деревянные дома дышат, фактически дерево, в отличие от кирпичного дома имеет тенденцию не только к усадке – походу вниз, но и к поднятию. Это делает невозможным многие виды внутренней отделки, включая кладку плитки, без дополнительных решения (а значит затрат).